## Slide 1
Bibliothèque
Decimo
Esquisse V5 · aménagement intérieur et devanture
Local en rez-de-chaussée sous logements
Deux Plateaux, Abidjan
DOSSIER DE PRÉSENTATION
D.A · plans · coupe · élévations · vues 3D · axonométries · électricité · plomberie · détails techniques
15 octobre 2026 · indice C
En couverture : l'arbre à livres sous l'oculus indigo, rendu tiré de la vue 04 de la maquette IFC V5
K&Démi · architecture · intérieur
01

## Slide 2
La devanture sous la pergola conservée de la V4, rendu tiré de la vue 01 de la maquette
Le lieu
Un local commercial de 6,78 × 7,68 m au rez-de-chaussée d'un immeuble de logements, à Deux Plateaux. Poteaux, voiles et dalle haute appartiennent à l'immeuble et restent intacts : le projet est un aménagement, pas une construction.
Le programme
Une bibliothèque de quartier : une salle de lecture autour de l'arbre à livres, un coin lecture en vitrine, une salle de réunion, un seul WC, un rangement et un placard technique. La terrasse couverte prolonge la lecture sur la rue.
Le parti
Terre, ombre et bois. La claustra en terre cuite filtre le soleil, l'iroko habille tout ce qui se touche et la chaux tout ce qui se voit. L'arbre à livres et son oculus indigo sont le seul objet fort de la salle.
43,55 m²
surface intérieure, 7 espaces
15,74 m²
terrasse couverte sous pergola
3,00 m
hauteur sous faux-plafond
141 / 141
éléments existants V4 conservés à l'identique
Le projet
Une salle de lecture fraîche en pied d'immeuble
Esquisse V5 · existant V4 inchangé
SOMMAIRE
Couverture
01
Le projet
02
Identité K&Démi
03
D.A de la bibliothèque
04
A01 Plan du RDC, aménagement
05
A02 Faux-plafond et réseaux
06
A03 Coupe AA
07
A04 Élévation de la devanture
08
A05 Élévations intérieures Est, Nord
09
A06 Élévations intérieures Sud, Ouest
10
A07 Vues 3D de la maquette
11
A08 Axonométries
12
R1 Rendu de la devanture
13
R2 Rendus intérieurs
14
R3 L'arbre à livres
15
T01 Électricité, courants forts
16
T02 Courants faibles, éclairage et BAES
17
T03 AEP, EU, EV
18
T04 Détails techniques
19
T05 Schéma unifilaire et bilan de puissance
20
Cohérence et points ouverts
21
ESPACES (IFCSPACE DE LA MAQUETTE)
01 Salle de lecture
24,07 m²
02 Coin lecture, vitrine
6,68 m²
03 Salle de réunion
7,21 m²
04 Rangement
1,37 m²
05 Placard technique
0,24 m²
06 Dégagement
1,11 m²
07 WC
2,87 m²
Total intérieur
43,55 m²
08 Terrasse couverte
15,74 m²
PROJET
Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE
ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE
02 · Le projet
ÉCHELLE
sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE
v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE
15 octobre 2026 · indice C
K&Démi
02 · ESQ V5 · Octobre 2026

## Slide 3
Version principale sur papier blanc, « & » en terre cuite. Zone de protection : la moitié de la hauteur du carré tout autour.
Gris texte
#4A4A4A · titres, texte
Gris clair
#8C8C8C · texte 2, cotes
Filet
#C8C8C8 · filets, grille
Gris aplat
#F4F4F4 · tableaux
Papier
#FFFFFF · fond unique
Terre cuite
#B4583E · accent, rare
Indigo
#2F3A56 · accent, très rare
Iroko
#9A6B43 · matière bois
Archivo SemiBold
Titres et chiffres clés, 18 à 36 pt, approche serrée
Archivo Regular
Texte 8 à 10 pt, légendes 7 pt, capitales en Archivo Medium
Manrope
Réservée au nom K&Démi dans le logo
Identité K&Démi
L'arche dans le carré
Logo v3 A, charte v2 du 15 octobre 2026
LE LOGO
Une arche découpée dans un carré, lue comme une porte. Le nom est composé en Manrope, l'esperluette en terre cuite. C'est le seuil de la devanture Decimo ramené à un signe.
RÈGLES D'USAGE
01
Le nom est toujours posé à côté du symbole. Le symbole seul est réservé à l'icône d'application et au favicon.
02
30 mm minimum en impression, 120 px à l'écran.
03
Version mono sur papier blanc, inversée sur fond sombre. Pas de déformation, d'ombre ni de dégradé.
LA PAGE
Papier blanc, texte gris, une seule famille, Archivo. Toutes les pages partagent la grille et le panneau de droite des planches de dessin : 12 colonnes, marges de 14 mm, gouttières de 5 mm.
PROJET
Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE
ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE
03 · Identité K&Démi
ÉCHELLE
sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE
v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE
15 octobre 2026 · indice C
K&Démi
03 · ESQ V5 · Octobre 2026

## Slide 4
Planche matière : claustra en terre cuite, iroko huilé, chaux sable, enduit terre, grès cérame, acier noir, laine terre cuite, coton indigo, raphia
Terre cuite #B4583E
Iroko #9A6B43
Sable #E6D6BF
Chaux #FFFFFF
Encre #4A4A4A
Indigo #2F3A56
Olive #5F7A4B
Matériaux
Terrazzo clair au sol, parquet iroko dans la salle de lecture, enduit terre et chaux sable aux murs, lambris iroko à claire-voie, acier noir mat pour les châssis et la marquise.
Mobilier
Iroko sur mesure : arbre à livres, rayonnages, banque d'accueil, banquettes. Chaises courbes, assises en raphia, coussins indigo artisanaux.
Lumière
Tout en 2700 K. Anneau LED sous la canopée de l'arbre, downlights encastrés, suspensions terre cuite au-dessus des tables, réglette de vitrine, spot IP65 sous marquise.
Végétal
Ficus lyrata, strelitzia, fougères et dracaena en jardinières sur la terrasse. Le vert reste rare à l'intérieur pour laisser la terre et le bois parler.
D.A de la bibliothèque
Terre, ombre et bois
Direction artistique d'Affoué, visée le 14 octobre 2026
PRINCIPES
01
Un seuil cintré centré sur la rue cadre l'arbre à livres.
02
Les baies en claustra terre cuite, à motifs inspirés des Adinkra Adinkrahene et Eban, filtrent le soleil de l'après-midi.
03
La canopée de l'arbre et son oculus indigo sont le seul objet fort de la salle.
04
Iroko pour tout ce qui se touche, chaux pour tout ce qui se voit.
05
Ventilation traversante par la claustra et la terrasse, deux splits en appoint dont les unités extérieures vont en courette.
AMBIANCE
Une pénombre fraîche, une lumière tamisée par la claustra le jour et 2700 K le soir. Aucun dégradé, aucun motif plaqué : les motifs naissent de la matière.
PROJET
Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE
ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE
04 · D.A de la bibliothèque
ÉCHELLE
sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE
v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE
15 octobre 2026 · indice C
K&Démi
04 · ESQ V5 · Octobre 2026

## Slide 13
R1 · Devanture sur rue, vue piéton depuis le trottoir opposé, œil à 1,60 m
Vue source 01 : maquette IFC V5 ombrée, même caméra
Vue source 01 : traits et silhouettes
La devanture
Le seuil cintré sous la pergola
Rendu tiré de la maquette IFC V5
CE QUE L'ON VOIT
Les quatre baies existantes de la V4 gardent leur forme. La vitrine en arche et son châssis en acier noir se posent dans la baie A, la porte vitrée dans le portail en enduit terre cuite. Les deux baies de claustra reçoivent les inserts Adinkra. La pergola en bois de la V4 abrite la terrasse de lecture.
CONTRÔLE
Même caméra, mêmes baies, même pergola que la vue source. Le rendu ajoute la matière et la lumière. Les balcons qu'il avait inventés sur l'immeuble voisin ont été retirés : la maquette y montre un mur plein. Écart restant : les jardinières basses de la terrasse sont rendues comme des banquettes. La maquette fait foi.
MÉTHODE
Chaque rendu part d'une vue exportée de l'IFC (v5/vues_rendu, position, cible et focale enregistrées). L'image est retravaillée en matière et lumière sans rien ajouter ni déplacer, puis comparée à sa vue source avant d'entrer au dossier.
PROJET
Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE
ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE
13 · R1 Rendu de la devanture
ÉCHELLE
sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE
v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE
15 octobre 2026 · indice C
K&Démi
13 · ESQ V5 · Octobre 2026

## Slide 14
R2a · Depuis l'entrée : la banque d'accueil, la salle de lecture et l'arbre à livres au fond
R2b · Vers la devanture : la porte cintrée et la claustra
R2c · Le coin lecture en vitrine, banquette et rayonnages iroko
Les intérieurs
Une pénombre fraîche, du bois et des livres
Rendus tirés des vues 02, 03 et 05 de la maquette
MATIÈRES
Terrazzo clair au sol, enduit terre et chaux aux murs, iroko huilé pour la banque d'accueil, les rayonnages et les banquettes. Le faux-plafond acoustique à +3,00 garde 0,26 m de plénum sous la dalle de l'immeuble.
LUMIÈRE
Downlights 2700 K encastrés, suspensions en terre cuite au-dessus des tables, lumière du jour filtrée par la claustra. Les splits sont posés en hauteur sur des murs pleins, jamais au-dessus des tables.
CONTRÔLE
Comparés à leurs vues sources : murs, baies, mobilier et luminaires sont à leur place. Seuls les livres sur les étagères et la végétation sont ajoutés au rendu.
PROJET
Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE
ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE
14 · R2 Rendus intérieurs
ÉCHELLE
sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE
v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE
15 octobre 2026 · indice C
K&Démi
14 · ESQ V5 · Octobre 2026

## Slide 15
R3 · L'arbre à livres et l'oculus indigo de 2,80 m, anneau LED 2700 K
Vue source 02, traits
Vue source 03, traits
Vue source 04, traits
Les vues sources sont recalculées depuis l'IFC par v5/scripts/vues_rendu.py, avec la position, la cible et la focale enregistrées pour chaque caméra.
L'arbre à livres
Le seul objet fort de la salle
Rendu tiré de la vue 04 de la maquette
L'OBJET
Un fût d'iroko porte des étagères circulaires et s'évase en canopée sous un oculus de 2,80 m. La sous-face de dalle est laquée indigo et un anneau LED indirect dessine le bord de l'oculus.
DANS LA MAQUETTE
Modélisé en IfcFurniture sculptural au centre de la salle de lecture, avec l'oculus en IfcCovering et l'anneau en IfcLightFixture. Il est fixé sous la dalle sans la traverser : la charge, l'ancrage et la réaction au feu restent à valider par le BET.
PROJET
Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE
ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE
15 · R3 L'arbre à livres
ÉCHELLE
sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE
v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE
15 octobre 2026 · indice C
K&Démi
15 · ESQ V5 · Octobre 2026

## Slide 21
ÉLÉMENT
D.A
MAQUETTE IFC V5
PLANS
RENDUS
Devanture : 4 baies V4, vitrine en arche, portail terre cuite, claustra Adinkra
p. 04
IfcWindow, IfcDoor, IfcMember dans les baies V4
A01, A04
R1
Arbre à livres et oculus indigo Ø 2,80
p. 04
IfcFurniture, IfcCovering, anneau IfcLightFixture
A01, A02, A03
R2, R3
Matériaux : terrazzo, iroko, enduit terre, chaux, acier noir
p. 04
IfcMaterial et styles de surface D.A
A05, A06
R1 à R3
Lumière 2700 K
p. 04
27 IfcLightFixture
A02
R2, R3
Programme du 14/10 : un seul WC, salle de réunion
·
IfcSpace 03 et 07
A01
·
Climatisation : 2 splits 9 000 BTU/h sur murs pleins, hors tables
p. 04
2 IfcUnitaryEquipment, 2 mini-pompes
A02
R2
Tableau divisionnaire, 1,00 m dégagé, loin de l'eau
·
IfcElectricDistributionBoard
A01, A02
·
Placard technique 0,60 × 0,40, porte pleine
·
IfcSpace 05 et IfcDoor
A01, A02
·
Descentes EU/EV de l'immeuble en coffrage 0,30 × 0,30
·
Coffrages « à relever sur site »
A02
·
Existant V4 : murs, poteau, ouvertures, emprise 6,78 × 7,68
·
141 / 141 identiques, 0 pénétration
toutes
toutes
Lots techniques : électricité, CFA, AEP, EU, EV, détails
·
DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc : 141/141 V4, 231/231 V5, 0 pénétration
T01 à T05
·
Points ouverts, à lever en APS
01
Relevé de l'existant : dalle haute (épaisseur 0,20 et sous-face +3,30 en hypothèse), descentes EU/EV, arrivée électrique de l'immeuble.
02
BET : statut porteur des refends en agglos, fixations non traversantes sous dalle, charge et ancrage de l'arbre à livres et de l'oculus.
03
Copropriété : sortie des liaisons de clim et des unités extérieures en courette, adaptation de l'imposte de la baie arrière.
04
MOA : maintien des claustras V4 devant la vitrine de la baie A, fabrication des inserts Adinkra avec l'artisan.
05
APS : reprise des rails et suspensions V4 qui tombent dans le plénum, condensats relevés par mini-pompes faute de pente gravitaire.
06
Accessibilité PMR du WC et réaction au feu des éléments en bois à vérifier.
07
Lots techniques (note d'Ahoua) : arrivée électrique de l'immeuble, position réelle des descentes EU/EV et de la colonne AEP, ventilation du WC aveugle, fourreau R6 dans la cloison placo V4 à valider ou remplacer par une goulotte, abonnement 6 kVA à confirmer.
08
Rendu R1 : jardinières de la terrasse rendues en banquettes, à reprendre pour coller à la maquette.
0 erreur
validation IFC4, natif et variante Revit
141 / 141
produits V4 identiques en V5
0
pénétration d'un ajout dans la structure
8
espaces IfcSpace nommés et métrés
Cohérence
D.A, maquette, plans et technique
Contrôle croisé du 15 octobre 2026
VALIDATIONS
IFC4 natif et variante maillée pour Revit : 0 erreur au validateur ifcopenshell 0.9.0, schéma et règles EXPRESS. Contre-vérification indépendante sur main : les 141 produits V4 sont retrouvés par GlobalId, placements et géométries identiques (écart 0), emprise 6,78 × 7,68 m, WC 4350629 et lave-mains 4350630/4350631 conservés.
LIVRABLES
Maquettes v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc, DECIMO_ESQ_V5_tech.ifc et variante maillée pour Revit, planches A01 à A08 et T01 à T05 en PDF, PNG et SVG, note technique, vues de rendu avec leurs caméras, rapports de vérification. Tout est sur la branche main du dépôt jeemake/bibliothequeNandjuiS.Simon.
LECTURE
Les cotes et surfaces sont indicatives au stade de l'esquisse. L'existant V4 reste à relever sur site avant l'APS.
PROJET
Bibliothèque Decimo · RDC sous logements, Deux Plateaux, Abidjan
PHASE
ESQ V5 · aménagement sur existant V4
PLANCHE
21 · Cohérence et points ouverts
ÉCHELLE
sans échelle · format A3 paysage
MAQUETTE
v5/DECIMO_ESQ_V5.ifc (IFC4)
DATE
15 octobre 2026 · indice C
K&Démi
21 · ESQ V5 · Octobre 2026